## Slide 1
PYTHON İLE
VHDL DOĞRULAMA
VUnit
Test koşucusu, doğrulama kütüphanesi ve sürekli entegrasyon
Eren
Donanım Doğrulama
Ağustos 2026

## Slide 2
GÜNDEM
01
VUnit nedir, ne işe yarar
02
Neler yapılabilir
03
Nerede kullanmalıyız
04
Nasıl başlanır
05
Tam örnek: rb_mapper

## Slide 3
BUGÜN NASIL DOĞRULUYORUZ?
Elle yazılan testbench'in dört yapısal sorunu
Sonuca insan karar veriyor. Konsol çıktısına bakıp "tamam gibi" demek bir ölçüm değil.
Regresyon yok. Bir modülü değiştirdiğinizde diğer otuz testi kim koşuyor?
Parametre değişince kopyala-yapıştır. Aynı testbench'in beş varyantı, beşi de ayrı ayrı bakım istiyor.
Hiçbir şey ölçmeyen test sessizce geçiyor. Sıfır assert çağıran bir test de yeşil görünür.
Dördü de aynı kök nedene çıkıyor: testin sonucu makine tarafından okunabilir değil.

## Slide 4
AYNI İŞ, VUNİT İLE
Değişen tek şey: sonucu kimin okuduğu
BUGÜN
Testbench'i simülatörde elle aç
Dalga formuna bak, log'u gözden geçir
"Geçti" kararını sen ver
Diğer modüllerin testlerini koşmayı unut
Sonucu kimseyle paylaşma
VUnit İLE
python run.py
Her test kendi sonucunu kendisi söyler
Exit code 0 veya 1 — makine okur
Tüm testler her seferinde koşar
CI raporu otomatik üretilir
==== Summary =====================================================
pass lib.tb_rb_mapper.config_sc4_sym2 (0.4 s)
pass lib.tb_rb_mapper.tlast_indeksi_sifirlar (0.3 s)
fail lib.tb_rb_mapper.backpressure_... (0.5 s)
==================================================================
pass 2 of 3 fail 1 of 3 Total time 1.2 s

## Slide 5
VUNİT NEDİR?
Python tarafında bir test koşucusu, HDL tarafında bir kontrol kütüphanesi
Py
PYTHON TARAFI
Kaynak dosyaları ve kütüphaneleri tanımlar
Bağımlılıkları çözer, artımlı derler
Testleri keşfeder, filtreler, paralel koşar
Simülatörü çağırır
Raporu ve exit code'u üretir
HDL
VHDL TARAFI
run() ile test sınırlarını çizer
check_equal, check_stable ile iddia kurar
log/info ile izlenebilir çıktı verir
queue_t ile scoreboard kurar
Verification Component'ları barındırır
İkisi arasındaki köprü: runner_cfg generic'i
Python hangi testin koşacağını ve çıktının nereye yazılacağını bu string üzerinden testbench'e bildirir. Testbench de sonucu aynı kanaldan geri verir. Başka bağ yok — bu yüzden herhangi bir simülatörle çalışabiliyor.

## Slide 6
EN KÜÇÜK ÇALIŞAN ÖRNEK — TESTBENCH
Bir VHDL testbench'ini VUnit testbench'i yapan üç satır
library vunit_lib;
context vunit_lib.vunit_context; -- 1) baglam
entity tb_ornek is
generic (runner_cfg : string); -- 2) Python ile tek bag
end entity;
architecture tb of tb_ornek is
begin
main : process
begin
test_runner_setup(runner, runner_cfg); -- 3) cerceve
while test_suite loop
if run("toplama_dogru_calisir") then
check_equal(dut_sonuc, 7, "2+5 bekleniyordu");
elsif run("tasma_bayragi_kalkar") then
check(overflow = '1', "tasma bayragi kalkmadi");
end if;
end loop;
test_runner_cleanup(runner);
end process;
test_runner_watchdog(runner, 1 ms);
end architecture;
ÜÇ ZORUNLU PARÇA
1. vunit_context — check, log ve run
bu bağlamdan gelir
2. runner_cfg generic'i — Python ile
testbench arasındaki tek bağ
3. setup / test_suite / cleanup —
her test case'i bu çerçevede yaşar
WATCHDOG'U UNUTMA
Tamamlanmayan bir wait until,
CI runner'ını saatlerce meşgul eder.

## Slide 7
EN KÜÇÜK ÇALIŞAN ÖRNEK — RUN.PY
Projenin tamamı on satırda tanımlanır
from pathlib import Path
from vunit import VUnit
ROOT = Path(__file__).parent
vu = VUnit.from_argv()
vu.add_vhdl_builtins()
lib = vu.add_library("lib")
lib.add_source_files(ROOT / "hdl/src/*.vhd")
lib.add_source_files(ROOT / "hdl/tb/*.vhd")
vu.main()
BU ON SATIR NE GETİRİYOR?
Dosya sırasını sen vermezsin — bağımlılıklar
kaynak taranarak çözülür
Değişmeyen dosya yeniden derlenmez
Testler otomatik keşfedilir; run("...")
yazdığın an listeye girer
Makefile, .do dosyası, TCL yok
Her test ayrı süreçte koşar — biri
çökerse diğerleri etkilenmez

## Slide 8
KOŞUM: TEK ARAYÜZ, DÖRT KULLANIM
Aynı script hem masaüstünde hem CI'da çalışır
Komut | Ne yapar
python run.py | Bütün testleri koşar, özet basar
python run.py --list | Testleri listeler, koşmaz
python run.py "*tlast*" | Ada göre süzer — tek testi tekrar koş
python run.py -p 8 | Sekiz süreçte paralel koşar
python run.py -v --log-level debug | Ayrıntılı çıktı, hata avı için
python run.py --xunit-xml out.xml | CI'ın okuyacağı rapor üretir
Süzme özelliği pratikte en çok kullanılan şey: 400 testlik bir regresyonda düşen tek testi saniyeler içinde tekrar koşabiliyorsun. Test adı, düştüğünde nereye bakacağını söyleyen tek belgedir — bu yüzden adlandırma bir üslup tercihi değil.

## Slide 9
VUNİT NE DEĞİLDİR?
Kapsamı baştan netleştirmek, sonra hayal kırıklığını önler
Simülatör değildir
Simülatörü o çalıştırır ama yerine geçmez.
NVC, GHDL, ModelSim/Questa, Riviera-PRO,
Active-HDL destekleniyor.
Sentezle ilgisi yoktur
Yalnızca simülasyon zamanı çalışır.
Sentez akışına, kısıt dosyalarına veya
yerleştirmeye dokunmaz.
UVM değildir
Metodoloji dayatmaz. Kalıtım hiyerarşisi,
factory, phase mekanizması yok.
İstersen OSVVM ile birlikte kullanılır.
Peki mevcut akışımız ne olacak?
Hiçbir şey. VUnit, blok seviyesinde yazdığınız RTL'e ücretsiz bir regresyon katmanı ekler; üst seviye entegrasyon ve şifreli IP içeren simülasyonlar mevcut Vivado akışında kalmaya devam eder. Teklif bir değiştirme değil, bir ekleme.

## Slide 10
02
NELER YAPILABİLİR?
check kütüphanesinden Python golden model'e, parametrik testten sürekli entegrasyona

## Slide 11
CHECK KÜTÜPHANESİ
assert'ten farkı: mesaj, konum ve sayım bedava gelir
check_equal(m_axis_tdata, x"2A", "beat 3");
check(is_empty(exp_queue), "eksik beat var");
check_relation(latency < 5, "gecikme siniri asildi");
-- zamansal olanlar
check_stable(clk, start, stop, en, tdata);
check_next(clk, en, start, expr, num_cks => 2);
check_sequence(clk, en, (valid, ready, done));
-- teshis
check_not_unknown(m_axis_tvalid); -- 'U' / 'X' yakalar
check_one_hot(state_vector);
assert YERİNE NEDEN?
Hata mesajı dosya adı ve satır numarasıyla gelir
Beklenen ve gözlenen değer otomatik basılır
Geçen/düşen kontrol sayısı tutulur — sıfır
kontrol çağıran test yakalanır
Log seviyesi ile susturulabilir
En değerli ayrıntı sonuncusu: VUnit kaç kontrol çağrıldığını sayar. "Geri basınç altında veri kaybetmez" adlı bir test, döngüsüne hiç girmediği için sıfır kontrol çağırıyorsa yeşil görünür ama hiçbir şey kanıtlamaz. Bu vakumda geçen testler ancak sayım tutulursa fark edilir.

## Slide 12
İKİ TÜR KONTROL
Prosedürel akış mı, zamansal özellik mi?
PROSEDÜREL
İngilizcesi: directed self-checking test
Bir process içinde sırayla ilerler. Uyaranı sürer, bekler,
sonucu okur, kuyruktan çeker.
Cevapladığı sorular:
· Toplam kaç beat geldi?
· Kuyrukta artan beklenti kaldı mı?
· 12. beat'te tlast yükseldi mi?
Aracı: scoreboard + monitor process
ZAMANSAL
İngilizcesi: temporal property / concurrent assertion
Sürekli koşar, testin sırasından bağımsızdır. Her çevrimde
aynı iddiayı yeniden dener.
Cevapladığı sorular:
· El sıkışma beklerken tdata değişti mi?
· tvalid geri çekildi mi?
· X olduktan N çevrim sonra Y oldu mu?
Aracı: check_next / check_stable / protocol checker
İkisi birbirinin yerini tutmaz. Prosedürel test hatanın yerini söyler ama her çevrimi denetleyemez; zamansal kontrol her çevrimi denetler ama "bu senaryoda ne olmalıydı" diyemez. Olgun bir testbench ikisini birlikte kullanır.

## Slide 13
SCOREBOARD DESENİ
Boru hattı gecikmesini ve geri basıncı kendiliğinden soğurur
test_runner beklentiyi kuyruğa iter
DUT kaç çevrim sürerse sürsün
monitor el sıkışmada kuyruktan çeker
-- test_runner: beklenti kuyruga girer
procedure expect(data, sc, sym : natural; last : boolean) is
begin
push(exp_queue, data);
push(exp_queue, sc);
push(exp_queue, sym);
push(exp_queue, last);
end procedure;
-- monitor: her el sikismada bir beklenti tuketilir
monitor : process
begin
wait until rising_edge(clk);
if m_axis_tvalid = '1' and m_axis_tready = '1' then
check_equal(m_axis_tdata, pop(exp_queue), "tdata");
...
end if;
end process;
NEDEN KUYRUK?
DUT'un kaç çevrim gecikmeyle cevap verdiğini
testbench'in bilmesi gerekmez.
Geri basınç uygulandığında beklentiler
kuyrukta bekler — zaman tabanlı bir
kontrol burada kırılırdı.
Test sonunda tek satır:
check(is_empty(exp_queue))
eksik veya fazla beat'i yakalar.

## Slide 14
PARAMETRİK TEST: ADD_CONFİG
pytest.mark.parametrize'ın VHDL karşılığı
tb = lib.test_bench("tb_fir_filter")
for cfg in manifest["configs"]:
tb.test("spektrum_dogru").add_config(
name=cfg["name"],
generics=dict(
g_config_id = cfg["id"],
g_input_csv = cfg["input"],
),
post_check=make_spectrum_check(manifest, cfg),
)
TEK TESTBENCH, N KOŞU
Aynı testbench farklı generic'lerle
birden çok kez koşar.
Her koşu ayrı isim alır:
lib.tb_fir.24tap.spektrum_dogru
Düşen tek konfigürasyon tek başına
tekrar çalıştırılabilir.
İki tuzak, ikisi de bir kez öğrenilir
add_config dizi tipli generic geçiremez — katsayı dizileri üretilmiş bir VHDL paketine konur. · Konfigürasyon uzayı çarpım hızıyla büyür; her kombinasyonu değil, pairwise seçilmiş bir alt kümeyi koş.

## Slide 15
PYTHON KANCALARI
pre_config ve post_check: doğrulamanın bir kısmını Python'a taşımak
pre_config vektörü üret
simülasyon DUT çıktıyı yazar
post_check Python sonucu denetler
def make_spectrum_check(manifest, cfg):
def check_spectrum(output_path):
y = read_vector(Path(output_path) / "output.csv") # DUT ciktisi
x = read_vector(VECTORS / manifest["input_csv"])
stopband_db = suppression_db(y, x, fs, manifest["stop_tone_hz"])
assert stopband_db <= -40.0, (
f"[{cfg['name']}] stopband sartnameyi saglamiyor: "
f"{stopband_db:.2f} dB, en fazla -40.0 dB olmali."
)
return True # False dondurmek testi dusurur
return check_spectrum
Buradaki kazanç yalnızca kolaylık değil: bir FIR filtresinin durdurma bandı bastırmasını VHDL'de ölçmek için FFT yazmanız gerekir. NumPy'de bu tek satır. VHDL'in yapamadığı iddiayı Python üstleniyor.

## Slide 16
PYTHON GOLDEN MODEL ZİNCİRİ
Referans model, testin dilinden bağımsız bir ikinci kaynak
NumPy / SciPy referans model
Vektör dosyası CSV + manifest
VHDL testbench bit-doğru karşılaştırma
post_check spektral doğrulama
NE KAZANDIRIR
Referans modeli donanımın gördüğü değerlerden
kurarsan toleransı sıfıra indirebilirsin —
bit-doğru karşılaştırma mümkün olur.
Katsayı üretimi, kuantizasyon, akümülatör
genişliği kontrolü hep tek yerde toplanır.
Şartnameyi sağlamayan bir konfigürasyon
test setine hiç girmez.
DİKKAT EDİLECEK
Golden model, RTL'in algoritmasını değil
şartnamesini ifade etmeli. RTL'in artımlı
döngüsünü Python'da tekrar yazarsan aynı
hatayı iki kez yapmış olursun.
Tolerans keyfi bir sayı değildir; hata
kaynağından türetilir. Logaritmik birimde
(dB) tolerans daima mutlaktır.

## Slide 17
VERİFİCATİON COMPONENT'LAR
AXI-Stream master, slave ve protokol denetçisi hazır gelir
# run.py
vu.add_verification_components()
-- testbench
constant axis_master : axi_stream_master_t :=
new_axi_stream_master(data_length => 32,
stall_config => master_stall);
-- test govdesi: zamanlama VC'nin isi
push_axi_stream(net, axis_master, beat(i), tlast => '0');
check_axi_stream(net, axis_slave, beat(i), tlast => '0',
msg => "beat " & integer'image(i));
ÜÇ BİLEŞEN
axi_stream_master
beat'leri kendi uydurduğu zamanlamayla sürer
axi_stream_slave
geri basıncı kendi üretir
axi_stream_protocol_checker
el sıkışma kurallarını her çevrimde denetler
push_axi_stream bloklamaz: 64 beat anında kuyruğa girer, VC onları kendi zamanlamasıyla sürer. Bu, testin gövdesini zamanlamadan tamamen ayırır — yazdığın şey artık "ne" olduğu, "ne zaman" olduğu değil.

## Slide 18
TEK TESTTEN BİN SENARYO
stall_config ile aynı test gövdesi, farklı geri basınç profilleri
veri_testi = lib.test_bench(
"tb_axis_skid_buffer_vc").test("veri_butunlugu")
for name, m_prob, s_prob in [
("kesintisiz", 0.0, 0.0),
("hafif_stall", 0.2, 0.2),
("agir_stall", 0.6, 0.8)]:
veri_testi.add_config(
name=name,
generics={"g_master_stall_prob": m_prob,
"g_slave_stall_prob": s_prob})
3
satırlık liste
0
satır testbench değişikliği
∞
farklı zamanlama kombinasyonu
stall_config elaborasyon zamanında VC'ye gömülür — çalışma zamanında değiştirilemez. Testten teste değişmesi gerekiyorsa generic ve add_config yolundan geçmek zorunda.

## Slide 19
DALGA FORMU ENTEGRASYONU
Yalnızca düşen testlerin dalgasını aç
cli = VUnitCLI()
cli.parser.add_argument("--surfer", action="store_true")
args = cli.parse_args()
vu = VUnit.from_args(args)
for test in tb.get_tests():
test.set_sim_option("nvc.sim_flags",
[f"--wave={test.name}.fst"])
def open_waves(results):
if not args.surfer:
return
for name, r in results.get_report().tests.items():
if r.status == "passed":
continue
wave = ROOT / f"{name.split('.')[-1]}.fst"
if wave.exists():
subprocess.Popen(["surfer", str(wave)])
vu.main(post_run=open_waves)
NE KAZANDIRIR
Assertion mesajı testin düştüğünü söyler.
ready sinyalinin hangi çevrimde düştüğünü
ancak dalgada görürsün.
Bu kanca ikisini birleştirir: sonuç metinde,
kanıt ekranda.
TUZAK
Göreli --wave yolu test çıktı dizinine değil,
çalışma dizinine yazar. Beş test koşarsan
tek dosya oluşur — hepsi birbirini ezer.

## Slide 20
SÜREKLİ ENTEGRASYON
Regresyonun asıl değeri burada ortaya çıkıyor
name: hdl-regression
on: [push, pull_request]
jobs:
simulate:
runs-on: ubuntu-latest
steps:
- uses: actions/checkout@v4
- name: Simulatoru kur
run: sudo apt-get install -y ghdl
- name: Vektorleri uret
run: python generate_vectors.py
- name: Regresyon
run: python run.py --xunit-xml results.xml
BU NE DEMEK
Her push'ta bütün testler koşar.
Kimse "ben koşmayı unuttum" diyemez.
Bozan commit dakikalar içinde belli olur —
üç hafta sonra değil.
Sonuç exit code olarak döner; pull request
yeşil değilse birleştirilemez.
Açık kaynak simülatörle koştuğu için CI'da lisans sunucusu, oturum kuyruğu veya ek maliyet yok. Regresyonun her push'ta koşabilmesinin asıl sebebi bu.

## Slide 21
03
NEREDE KULLANMALIYIZ?
Her yerde değil. Getirinin yüksek olduğu yerde.

## Slide 22
GETİRİ NEREDE YÜKSEK?
Karar, modülün ömrü ve arayüzünün karmaşıklığıyla ilgili
YÜKSEK GETİRİ
Yeniden kullanılan IP — bir kez yazılır, on projede koşar
Protokol arayüzleri — AXI-Stream, AXI-Lite, kendi el sıkışman
Matematiksel bloklar — FIR, CORDIC, karıştırıcı, kanal kodlayıcı
Konfigüre edilebilir modüller — generic uzayı testle taranmalı
Uzun ömürlü modüller — altı ay sonra da değişecek olanlar
DÜŞÜK GETİRİ
Tek seferlik bring-up / smoke testleri
Saf bağlantı katmanı — yalnızca sinyal yönlendiren üst seviye
Gate-level ve zamanlama sonrası simülasyon
Şifreli vendor IP'nin kendisi — davranışını zaten sen yazmadın
Bir daha asla açılmayacak deneme kodu
Ölçüt: modül bir kereden fazla değişecekse test kendini amorti eder.

## Slide 23
İŞBÖLÜMÜ: YAPI ELLE, HACİM VC İLE
İki testbench'in ikisi de yerinde duruyor — biri diğerinin yerine geçmez
 | Elle yazılan testbench | VC'li testbench
Ne doğrular | Çevrim seviyesi yapı | Veri bütünlüğü ve protokol
Örnek test | her_iki_kayit_doluyken_sira_korunur | veri_butunlugu × 3 konfigürasyon
Güçlü yanı | Hatanın yerini söyler | Binlerce zamanlama senaryosu bedava
Yapamadığı | Hacim üretemez | "Skid tam bu çevrimde dolar" diyemez
VC zamanlamayı kendi uydurur — bu bir kısıt, kusur değil
Bu yüzden çevrim sayan iddialar VC ile ifade edilemez. VC'li testbench'te tam hız ancak dolaylı ölçülür: 64 beat'in geçen süresine bakılır. Bu, %50'lik bir kayıp yakalar ama tek çevrimlik bir boşluğu yakalamaz.

## Slide 24
"HEPSİ YEŞİL" TEK BAŞINA BİLGİ DEĞİL
Mutasyon kontrolü: her testin hangi hata sınıfını yakaladığını bir kez kanıtla
RTL'e kasten sokulan hata | Kırmızıya dönmesi gereken test
Çıkışa skid önceliği veren mux | sira_korunur · veri_butunlugu.agir_stall
s_axis_tready <= '1'; (hep hazır) | protokol denetçisi · veri kaybı kontrolü
s_axis_tready <= not (skid_valid or reg_valid); | tam_hiz_zamanlamasi
Üçüncüsü özellikle öğretici
Bu mutasyon veri kaybetmez, sırayı bozmaz, protokolü ihlal etmez — sadece yavaştır. Yakalayan tek şey zamanlama testidir. Kural şu: bir mutasyon hiçbir testi kırmıyorsa, o hata sınıfı için testin yok demektir. Kapsama yüzdesi bunu söylemez; satırın çalıştırılmış olması, sonucunun kontrol edildiği anlamına gelmez.

## Slide 25
KAPSAM VE SINIRLAR
Neyi çözer, neyi çözmez — beklentiyi baştan hizalayalım
A
Blok seviyesi RTL
Kendi yazdığınız modüller.
VUnit'in asıl hedefi burası;
regresyon ve CI tam verim çalışır.
B
Sayısal doğrulama
Python golden model, bit-doğru
karşılaştırma, spektral ölçüm.
VHDL'in tek başına yapamadığı.
C
Şifreli IP ve entegrasyon
Vendor IP'si açık kaynak simülatörde
koşmaz. Bu katman mevcut Vivado
akışında kalır; ara çözüm BFM.
Üç katmanı ayrı tutmak neden önemli
Karıştırıldığında ortaya "her şeyi doğrulayan tek testbench" hedefi çıkıyor ve o testbench hiçbir zaman bitmiyor. Ayrı tutulduğunda A katmanı bugün, lisans beklemeden, sıfır maliyetle koşmaya başlar. C katmanı için IP sınırına davranışsal bir stub konur; stub'ın doğruluğu ayrı bir sorundur ve A katmanının koşmasını engellemez.

## Slide 26
04
NASIL BAŞLANIR?
Kurulum, proje iskeleti ve ilk ayın yol haritası

## Slide 27
PROJE İSKELETİ
Dört dizin, dört script — fazlası yok
proje/
├── hdl/
│ ├── src/ # RTL
│ └── tb/ # testbench'ler
├── dsp/ # Python referans modeli
├── vectors/ # uretilen vektorler + manifest
│
├── generate_vectors.py # referans model -> vektor
├── vunit_project.py # kaynak listesi + config'ler
├── run.py # giris noktasi
└── generate_vhdl_ls.py # editor icin dil sunucusu
NEDEN AYRI DOSYALAR?
run.py sadece giriş noktasıdır — CLI argümanları
ve kancalar burada durur.
vunit_project.py kaynak listesini ve konfigürasyonları
tutar; başka bir script de onu import edebilir.
ÇALIŞTIRMA SIRASI
1. python generate_vectors.py (taze klonda ilk bu)
2. python run.py
3. python generate_vhdl_ls.py (yeni .vhd eklendiyse)

## Slide 28
KURULUM: ÜÇ ADIM
Toplam süre on dakika, lisans gerekmiyor
01
Sanal ortam ve VUnit
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate
pip install vunit_hdl
02
Simülatör
# NVC veya GHDL — ikisi de ucretsiz
# PATH'e ekle, VUnit kendisi bulur
nvc --version
03
İlk koşu
python run.py --list
python run.py -v
Öğrenme projesi için ayrı bir .venv aç
VUnit'in ön sürümleri (5.0.0.dev) yeni özellikler getiriyor ama geriye dönük kırılmalar da içeriyor — örneğin from_argv'nin compile_builtins argümanı kaldırıldı. Deneme ortamını üretim projesinden ayırmak, bu kırılmaların maliyetini sıfırlar.

## Slide 29
BENİMSEME YOL HARİTASI
Bir blok, bir hafta, sıfır lisans maliyeti
İLK GÜN tek modül, tek test yeşile döndür
İLK HAFTA scoreboard, negatif test mutasyon kontrolü
İLK AY VC'ler, parametrik test CI'da regresyon
SONRASI ekip standardı yeni modül = yeni tb
PİLOT İÇİN DOĞRU MODÜL
Arayüzü net, davranışı kapalı formda ifade edilebilen bir blok seç.
Skid buffer, FIFO, indeks üreteci, basit bir eşleyici — hepsi iyi
aday.
Kaçın: yarısı bitmemiş, şartnamesi hâlâ tartışılan modüller.
BAŞARI ÖLÇÜTÜ NE OLMALI?
"Testler geçiyor" değil.
Doğru ölçüt: RTL'e kasten bir hata soktuğunda testin kırmızıya dönmesi.
Pilotu bu şekilde bitirirsen ekip, testin ne işe yaradığını tartışmak zorunda kalmaz.

## Slide 30
TUZAK LİSTESİ
Hepsi bu projede bir kez yaşandı — ikinci kez yaşamanıza gerek yok
Sıfır kontrol çağıran test geçer. Döngüsüne hiç girmeyen bir test yeşil görünür.
Testbench yalnızca in portlarını sürer. DUT çıkışını sürmek sessizce 'X' üretir.
El sıkışma okurken wait for 1 ns koyma. Bir çevrim ileri kayarsın.
Kendi sürdüğün sinyali kontrol etme. DUT sökülse bile geçen test bir şey ölçmez.
Göreli --wave yolu testleri birbirine ezdirir. Test başına ayrı dosya adı ver.
add_config dizi generic geçiremez. Katsayılar üretilmiş bir pakete konur.
VC'ler areset_n ister. Senkron aktif-yüksek reset kullanıyorsan ters çevir.
stall_pkg diye bir paket yok. stall_config_t zaten axi_stream_pkg'den görünür.
Ortak nokta: sekizinin de belirtisi "test geçti".

## Slide 31
05
TAM ÖRNEK: RB_MAPPER
Baştan sona bir testbench — sözleşmeden mutasyon kontrolüne

## Slide 32
RB_MAPPER: TASARIM SÖZLEŞMESİ
Testi yazmadan önce cevaplanması gereken tek soru: ne vaat ediliyor?
entity rb_mapper is
generic (DATA_WIDTH : positive := 32;
TUSER_WIDTH : positive := 16;
CONFIG_WIDTH : positive := 32);
port (
clk, rst_n : in std_logic;
-- konfigurasyon: sc_count ve sym_count
s_axi_config_tdata : in std_logic_vector(...);
s_axi_config_tvalid : in std_logic;
-- giris akisi
s_axis_tdata, s_axis_tvalid, s_axis_tlast : in ...;
s_axis_tready : out std_logic;
-- cikis akisi + damgalanmis tuser
m_axis_tdata, m_axis_tvalid, m_axis_tlast : out ...;
m_axis_tuser : out std_logic_vector(...));
SÖZLEŞME ÜÇ PARÇA
1. tdata ve tlast doğrudan geçer
(pass-through)
2. tuser = { sym_index[7:0], sc_index[7:0] }
beat kabul edilmeden önceki indeksle
3. sc önce artar; sc_count'a varınca
sıfırlanır ve sym artar
Asıl doğrulanan çıktı tuser dizisi. tdata yalnızca beat'lerin sırasını takip etmek için var.

## Slide 33
TEST PLANI
Her test bir hata sınıfına karşılık gelir — süs test yok
Test adı | Ne kanıtlar | Türü
config_sc4_sym2 | Temel eşleme: elle hesaplanmış tuser dizisi | Prosedürel
tlast_indeksi_sifirlar | Çerçeve sonunda indeksler sıfırlanır | Prosedürel
backpressure_indeksi_ilerletmez | tready düşükken indeks ilerlemez | Prosedürel
el_sikisma_beklerken_kararli | tvalid asılıyken tdata ve tuser değişmez | Zamansal
rastgele_config | Kapalı formlu golden model ile 20 iterasyon | Kısıtlı rastgele
Sıralama tesadüf değil: elle hesaplanmış tek bir vaka önce yazılır, çünkü golden model'in kendisi de doğrulanmalıdır. Model, elle hesaplanan vakayı üretemiyorsa hata modeldedir, RTL'de değil.

## Slide 34
TESTBENCH MİMARİSİ
Üç process, tek kuyruk
test_runner
Uyaranı sürer
Beklentiyi kuyruğa iter
run("...") ile test seçer
exp_queue
VUnit queue_t
data · sc · sym · last
FIFO sırası korunur
monitor
El sıkışmayı gözler
Kuyruktan çeker
check_equal ile karşılaştırır
TEK SÜRÜCÜ KURALI
Bir sinyali iki process süremez.
beat_count'u hem monitor artırıp hem test_runner sıfırlayınca elaborasyon hatası alındı. Çözüm: sayaç tek yerde artar, testler yerel bir değişkenle göreli ilerleme ölçer.
VAKUM KORUMASI
beat_count teşhis için değil, testin anlamlı olduğunu kanıtlamak için var.
Hiç beat gözlenmediyse test hiçbir şey ölçmemiştir — o hâlde yeşil dönmemelidir.

## Slide 35
SCOREBOARD VE MONİTOR
Boru hattı gecikmesi ve geri basınç burada soğurulur
-- test_runner tarafi: bir beat gonderilmeden ONCE beklentisi kuyruga girer
procedure expect(data, sc, sym : natural; last : boolean) is
begin
push(exp_queue, data); push(exp_queue, sc);
push(exp_queue, sym); push(exp_queue, last);
end procedure;
-- monitor tarafi: cikista el sikisan HER beat bir beklenti tuketir
monitor : process
begin
wait until rising_edge(clk); -- kenarin GORDUGU degerler
if rst_n = '1' and m_axis_tvalid = '1' and m_axis_tready = '1' then
check_equal(unsigned(m_axis_tdata), pop_integer(exp_queue), "tdata");
check_equal(unsigned(m_axis_tuser(7 downto 0)),
pop_integer(exp_queue), "sc_index");
check_equal(unsigned(m_axis_tuser(15 downto 8)),
pop_integer(exp_queue), "sym_index");
beat_count <= beat_count + 1;
end if;
end process;
ÖRNEKLEME KURALI
El sıkışma, wait until rising_edge(clk) sonrası ARA GECİKME OLMADAN okunur.
Bu anda sinyaller hâlâ kenar öncesi değerini taşır — yani el sıkışmayı belirleyen değeri.
TUZAK
Araya wait for 1 ns koymak kenarın SONUCUNU okumak demektir — bir çevrim ileri kayar, olmamış transferi olmuş sayarsın.

## Slide 36
PROSEDÜREL TEST: BEAT SAYIMI VE TLAST
"Toplam kaç valid gelecek, tlast ne zaman gelecek" buraya yazılır
elsif run("tlast_indeksi_sifirlar") then
write_config(sc_count => 2, sym_count => 2);
beats_at_start := beat_count; -- goreli olcum
-- 4 beat'lik bir cerceve: (0,0) (1,0) (0,1) (1,1)
expect(data => 10, sc => 0, sym => 0, last => false);
expect(data => 11, sc => 1, sym => 0, last => false);
expect(data => 12, sc => 0, sym => 1, last => false);
expect(data => 13, sc => 1, sym => 1, last => true); -- tlast
send_beat(data => 10, last => false);
send_beat(data => 11, last => false);
send_beat(data => 12, last => false);
send_beat(data => 13, last => true);
-- cerceve bitti: indeks sifirlanmali
expect(data => 20, sc => 0, sym => 0, last => false);
send_beat(data => 20, last => false);
wait_cycles(5);
check(is_empty(exp_queue), "eksik beat: kuyrukta beklenti kaldi");
check_equal(beat_count - beats_at_start, 5, "toplam beat sayisi");
İKİ AYRI İDDİA
is_empty(exp_queue)
eksik beat'i yakalar — beklenti kuyrukta kaldıysa DUT üretmemiştir.
beat_count karşılaştırması
fazla beat'i yakalar — DUT uydurma beat üretmişse sayı tutmaz.
NEDEN ELLE?
Beklenen değerler DUT'un indeks mantığı tekrar yazılarak değil, kâğıt üzerinde hesaplanarak yazıldı.
Aynı mantığı iki kez yazmak hiçbir şey kanıtlamaz.

## Slide 37
ZAMANSAL KONTROL
Sürekli koşan denetçi: sıradan bağımsız, her çevrimde aynı iddia
-- 1) Elle yazilmis hali: onceki cevrimin degerini sakla, karsilastir
protokol : process
variable prev_valid : std_logic := '0';
variable prev_ready : std_logic := '0';
variable prev_user : std_logic_vector(TUSER_WIDTH-1 downto 0);
begin
wait until rising_edge(clk);
if rst_n = '0' then
prev_valid := '0';
else
if prev_valid = '1' and prev_ready = '0' then
-- asili bir beat'e dokunulamaz
check_equal(m_axis_tvalid, '1',
"PROTOKOL: el sikisma olmadan tvalid cekildi");
check_equal(m_axis_tuser, prev_user,
"PROTOKOL: el sikisma beklenirken tuser degisti");
end if;
prev_valid := m_axis_tvalid;
end if;
prev_ready := m_axis_tready;
prev_user := m_axis_tuser;
end process;
-- 2) Hazir hali: ayni isi check kutuphanesi yapar
check_stable(clk, en => start_window, start_event => tvalid_rise,
end_event => handshake, expr => m_axis_tuser);
NEDEN ÖNCE ELLE?
VUnit'in axi_stream_protocol_checker'ı bu işin hazır hâli.
Ama denetçi kırmızıya döndüğünde mesajın ne dediğini anlamak için bir kez elle yazmak gerekiyor.
Sonra hazırına geçilir.
PROSEDÜREL FARKI
Bu process hiçbir test case'ine ait değil — beşinin de altında sürekli koşar.
Prosedürel test bunu yapamaz.

## Slide 38
KAPALI FORMLU GOLDEN MODEL
Şartnameyi taklit etmek serbest, implementasyonu taklit etmek değil
-- Sartname kapali formda: beat i, grid'de nereye duser?
-- RTL bunu artimli sayacla yapiyor; model dogrudan hesapliyor.
exp_sc := i mod sc_count;
exp_sym := (i / sc_count) mod sym_count;
-- Kisitlanmis aday kumesi: rastgelelik DARALTARAK deger uretir
constant SC_CANDIDATES : integer_vector := (1, 2, 4, 12, 24, 100, 255);
-- 1, 2 dejenere durumlar
-- 12, 24 LTE'de gercekten gorulen RB boyutlari
-- 255 tuser'in 8 bitlik alaninin siniri
elsif run("rastgele_config") then
for iter in 1 to 20 loop
reset_dut;
sc_count := SC_CANDIDATES(rnd.RandInt(0, SC_CANDIDATES'length-1));
sym_count := rnd.RandInt(1, 8);
info("iter " & to_string(iter) & ": sc=" & to_string(sc_count));
write_config(sc_count, sym_count);
for i in 0 to 3 * sc_count * sym_count - 1 loop -- grid'i 3 kez dolas
expect(data => i, sc => i mod sc_count,
sym => (i / sc_count) mod sym_count, last => false);
send_beat(data => i, last => false);
end loop;
wait_cycles(5);
check(is_empty(exp_queue), "iter " & to_string(iter) & " eksik beat");
end loop;
NEDEN KAPALI FORM?
RTL'in sarma koşulunu sc_index = sc_count diye (bir fazla) yazsaydı, bu model yakalardı.
Kopyalanmış artımlı bir model yakalayamazdı — aynı hatayı iki kez yapmış olurdun.
NEDEN 3 KEZ DOLAŞ?
Sarmanın bir kez değil, tekrar tekrar doğru olduğunu görmek için.

## Slide 39
TEKRAR ÜRETİLEMEYEN RASTGELE TEST DEĞERSİZDİR
Seed'i generic yap, her seed'i ayrı bir test case olarak kaydet
# run.py
tb = lib.test_bench("tb_rb_mapper")
for s in range(10):
tb.test("rastgele_config").add_config(
name=f"seed_{s}",
generics=dict(seed=s))
$ python run.py --list "*rastgele*"
lib.tb_rb_mapper.seed_0.rastgele_config
lib.tb_rb_mapper.seed_1.rastgele_config
...
lib.tb_rb_mapper.seed_9.rastgele_config
$ python run.py "*seed_7*" -v # dusen kosuyu tek basina tekrarla
İKİ KAZANÇ
Tekrar üretilebilirlik
Düşen koşu tek başına, aynı tohumla, saniyeler içinde tekrar çalıştırılabilir.
Görünürlük
Rastgele testin on ayrı koşusu raporda on ayrı satır olarak görünür. Tek satırda gizlenen "bazen düşüyor" davranışı ortaya çıkar.
info(...) ile loglanan sc ve sym değerleri de hangi iterasyonda patladığını söyler.

## Slide 40
TEST NE YAKALADI?
Rastgeleliğin ürettiği gürültü değil, gerçek bir tasarım sorunu
-- SC_CANDIDATES listesine 256 eklendigi anda:
iter 4: sc=256 sym=3
lib.tb_rb_mapper.seed_2.rastgele_config
tb_rb_mapper.vhd:214 check_equal failed
sc_index - Got 0. Expected 256.
-- Sebep: sc_index 16 bit, ama tuser'a yalnizca ALT 8 BITI gidiyor.
-- m_axis_tuser <= sym_index(7 downto 0) & sc_index(7 downto 0);
--
-- sc_count = 256'da: 255'ten sonra tuser 0'a duser,
-- sc_index ise dogru saymaya devam eder. Sessiz ortusme (aliasing).
ÖNCE SÖZLEŞMEYE KARAR VER
İki seçenek var, ikisi de meşru:
a) SC_COUNT ≤ 256 bir ön koşuldur
→ testbench'te assert ile belgele
b) TUSER_WIDTH büyümeli
→ RTL değişir, sözleşme genişler
Karar vermeden koşarsan test her seferinde aynı bilinen hatayı raporlar — ve kısa sürede görmezden gelinir.
İkinci latent sorun: TUSER_WIDTH < 16 olduğunda sym_index sessizce tamamen düşüyor.

## Slide 41
ÖZET
Beş cümlede bugünkü teklif
VUnit bir simülatör değil, bir test koşucusudur. Mevcut akışınızı değiştirmez, üstüne bir regresyon katmanı ekler.
Testin sonucunu makine okur. Exit code, xUnit raporu ve isimle filtreleme — CI'ın ihtiyaç duyduğu her şey hazır gelir.
Python, VHDL'in yapamadığı iddiayı üstlenir. Golden model ve spektral ölçüm post_check ile devreye girer.
Verification Component'lar hacmi bedava getirir. Yapıyı elle doğrularsınız, senaryo hacmini VC üretir.
Ölçüt "testler geçiyor" değildir. Kasten sokulan hata testi kırmıyorsa, o hata sınıfı test edilmiyordur.
Öneri: bir modül, bir hafta, sıfır lisans maliyeti. Sonucu birlikte değerlendirelim.

## Slide 42
TEŞEKKÜRLER